## Slide 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG RA VÀO DÙNG RFID, ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN VÀ HIỂN THỊ TRÊN TFT
Sinh viên: HUỲNH TRANG VĨNH SAN
MSSV: 22161029
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

## Slide 2: I/ TỔNG QUAN VỀ CÁC LINH KIỆN
1/ Vi điều khiển STM32F407 discovery (ARM Cotex M4+DSP Core)
- Tần số CPU: 168MHz
- Dao động thạch anh: 4-26MHz
- Dao động nội RTC: 32.768KHz
- Flash memory: 1Mb
- SRAM: 192Kb
- GPIO: 82 chân (đa chức năng).
- Bộ chuyển đổi ADC: tối đa 24 kênh.
- DAC: 2x 12-bit.
- Điện áp nguồn: 1.8V->3.6V
- Công suất tiêu thụ ở nhiệt độ 85˚C: 465mW
- Dòng điện tiêu thụ: 240 mA
- Dòng tối đa trên mỗi chân GPIO: 25 mA

## Slide 3: 2/ Cảm biến ánh sáng BH1750
- Phạm vi đo: 1->65535lx
- Nguồn cấp (VCC): 3V->5V (3V)
- Dòng điện tiêu thụ: 0.12mA->0.19mA
- Công suất tiêu tán tối đa: 260mW
- Độ chính xác: +/- 20%
- Nhiệt độ hoạt động: -40˚C->85˚C
3/ Cảm biến radar RCWL-0516
- Khoảng cách đo: 5m->7m
- Điện áp cung cấp: 4V->24V
- Dòng điện tiêu thụ: 2.8mA->3mA
- Tần số hoạt động: 3.181GHz

## Slide 4: 4/ Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22
- Độ phân giải:
+ Độ ẩm: 0.1%RH
+ Nhiệt độ: 0.1˚C
- Giới hạn đo:
+ Độ ẩm: 0-100%RH
+ Nhiệt độ: -40->80˚C
- Nguồn cung cấp: 3.3V->6V
- Dòng điện: 0.5->2.5mA
- Thời gian lấy mẫu: 2s
5/ Cảm biến đo công suất, dòng điện INA219
- Nguồn cấp: 3V->5.5V
- Điện áp bus: -26V->26V
- Dòng điện tĩnh: 0.7->1mA
- : 0.32V
- Dòng đo tối đa: 3.2A
- Độ phân giải: 12bit
- Độ chính xác: +-1%

## Slide 5: 6/ Bộ đọc thẻ từ RFID
- Tần số: 13.56MHz
- Nguồn cấp: 2.5V-3.3V
- Dòng điện: 13-26mA
- Dòng ở chế độ chờ: 10mA->13mA
- Dòng ở chế độ nghỉ: <80uA
- Tốc độ truyền dữ liệu: 10Mbit/s
- Khoảng cách đo: 0->60mm
- Nhiệt độ hoạt động: -20->80˚C

## Slide 6: 7/ Màn hình hiển thị TFT
- Độ phân giải: 176-220 pixel
- RAM: 87120B
- Nguồn cấp: 3.3V-5V
- Dòng tiêu thụ: 80mA
- Màn hình 2.0 inch, hỗ trợ lên đến 65.000 màu
8/ Servo điều khiển cửa SG90
- Điện áp hoạt động: 4.8V
- Khối lượng: 9g
- Độ rộng băng chết: 10us
- Dòng điện tiêu thụ: 10mA
- Dòng điện khi có tải: 100mA->250mA

## Slide 7: 9/ Động cơ DC điều khiển quạt
- Điện áp định mức DC 3.7V
- Dòng không tải 0,65A
- Tốc độ không tải 15000 vòng / phút
- Trọng lượng 50 gram
10/ Mạch cầu H L298 điều khiển động cơ
- Điện áp điều khiển : +5V ~ +12 V
- Dòng tối đa cho mỗi cầu H là :2A
- Điện áp của tín hiệu điều khiển : +5 V ~ +7 V
- Dòng của tín hiệu điều khiển : 0 ~ 36mA
- Công suất hao phí : 20W (khi nhiệt độ T = 75 °C)

## Slide 8: 11/ Module nguồn Adapter 5V 2A
- Nguồn cấp cho servo,động cơ DC và các cảm biến hoạt động
- Tổng dòng điện tiêu thụ:
I=250+530+0.19+3+2.5+1+80+70+80=1016.69 mA
- Do đó sẽ dùng module nguồn Adapter 5V 2A
+ Điện áp đầu vào: 50-270V
+ Điện áp đầu ra: 5V
+ Tổng dòng cấp: 2A
12/ Led (trắng)
- Điện áp: 3V-3.2V
- Công suất: 0.25W

## Slide 9: II/ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

## Slide 10: III/ LƯU ĐỒ
1/ Chương trình chính

## Slide 11: 2/ Chương trình con
a/ Chương trình con TFT
b/ Chương trình con RCWL-0516

## Slide 12
c/ Chương trình con servo
d/ Chương trình con RFID

## Slide 13
e/ Chương trình con DHT22
f/ Chương trình con L298

## Slide 14
g/ Chương trình con BH1750
h/ Chương trình con INA219

## Slide 15
i/ Chương trình con led
j/ Chương trình con ngắt

## Slide 16
k/ Chương trình con tính tốc độ quạt

## Slide 17
l/ Chương trình con dừng quạt
m/ Chương trình con thiết lập tốc độ quạt

## Slide 18: IV/ VIDEO THỰC NGHIỆM

## Slide 19
THANK YOU